## Slide 1
2. Přesnost měřených a vytyčovaných délek
Úvod
Opravy měřených a vytyčovaných délek
Metody měření délek - přehled
- Přímé měření (tuhá a svinovací měřidla, elektronické měření).
Nepřímé měření (paralaktické, dvojobrazové a ryskové dálkoměry, trigonometrické metody).
Metody měření délek – podrobněji
- Paralaktika vysoké přesnosti (Adámkova metoda).
- Přesnost určení třetí strany trojúhelníka (kosinova věta).
- Přesnost určení úhlopříčky (nepřístupná vzdálenost).
- Přesnost určení protilehlé strany ve čtyřúhelníku.
Ing2_pred_2

## Slide 2
Úvod
V IG od milimetrů až po kilometry, s tím souvisí velmi odlišné technologie a postupy měření, avšak obvykle kratší délky se měří s vyšší přesností.
Dosažitelné přesnosti geodetických metod ve strojírenství jsou 0,1 mm, vyjímečně 0,01 mm.
Opravy měřených a vytyčovaných délek
Fyzikální redukce.
Oprava na nulovou hladinu.
Oprava ze zobrazení.
Převod délky na spojnici stabilizačních znaků.
Součtová konstanta soustavy hranol – přístroj.
Ing2_pred_2

## Slide 3
Metody měření - přehled
Přímé měření
Tuhá měřidla.
Pro velmi krátké vzdálenosti – do 5 m, různé strojnická měřítka a měřidla, přesnost až 0,01 mm. Většinou pro určení délky základny nebo komparaci.
Svinovací měřidla
Pásma, vyjímečně dráty, materiál ocel, invar.
Dosažitelná přesnost určení vodorovné délky 100 m je 20 – 30 mm, při dodržení velmi přesných postupů 7 mm (a i méně).
Zavádí se opravy z komparace, teploty, protažení, z průhybu, z nevodorovné polohy. Chyby z provážení, z přiřazení a ze čtení.
Laserové interferometry
Měří relativní vzdálenosti.
Přesnost v mm, používá se pro kalibrace, metrologická měření.
Ing2_pred_2

## Slide 4
Metody měření - přehled
Elektronické dálkoměry
Fázové, pulsní, dosah m až km (běžně 3 - 5).
Přesnost a + b 10-6 d [mm]
Běžně 2 + 2; 1 + 1; Leica TCA 5005 0,2 mm (strojírenská měření, nižší dosah cca 600 m, 0,15 mgon).
Bezhranolové dálkoměry.
GPS.
Nepřímé měření
Ryskový dálkoměr
Přesnost cca 0,25 m na 100 m (Ryskový dálkoměr, Dahlta apod).
Dvojobrazový dálkoměr
Přesnost cca 0,02 m na 100 m (Redta 002)
Ing2_pred_2

## Slide 5
Metody měření - přehled
Paralaktické měření
S latí na konci pro vzdálenost 10 m přesnost 0,3 mm, pro 100 m 31 mm.
S latí uprostřed 0,1 mm a 11 mm.
Má teoretický význam pro strojírenská měření – určování krátkých základen apod.
- Rozbor přesnosti (opakování).
Trigonometrické měření.
Určování odvozených délek ze základny a úhlového měření (nepřístupná vzdálenost apod.). V současné době je vhodné využít měření nadbytečných prvků a provést vyrovnání MNČ.
Ing2_pred_2

## Slide 6
Metody měření - podrobněji
Paralaktické měření vysoké přesnosti – Adámkova metoda
- Oboustranná základnová lať pro vyloučení podélné excentricity latě, každá strana komparovaná zvlášť.
Zvláštní způsob centrace (pouze směrem na vzdálený bod, stejná výška stativu nad bodem, stejný centrovač, přesnost až 0,3 mm).
Délka se měří dvakrát, na koncových bodech se přecentrovává.
Nesprávná délka latě, podélná excentricita, příčná excentricita, nekolmost latě, nevodorovnost latě, oprava ze změny teploty.
Ing2_pred_2

## Slide 7
Metody měření - podrobněji
Paralaktické měření vysoké přesnosti – Adámkova metoda
Ing2_pred_2

## Slide 8
Metody měření - podrobněji
Přesnost určení třetí strany trojúhelníka (kosinova věta).
Ing2_pred_2

## Slide 9
Metody měření - podrobněji
Přesnost určení třetí strany trojúhelníka (kosinova věta).
Přesnost určení délky s = 10 m, sd = 2 mm, sw = 1,4 mgon.
Ing2_pred_2
d / m | w / gon | ss / m
13 | 50.266 | 0.0011
16 | 40.467 | 0.0009
19 | 33.906 | 0.0008
22 | 29.192 | 0.0008
25 | 25.638 | 0.0008
28 | 22.859 | 0.0008
31 | 20.626 | 0.0008
34 | 18.792 | 0.0008
37 | 17.259 | 0.0009
40 | 15.957 | 0.0009
43 | 14.839 | 0.0010
46 | 13.867 | 0.0011
49 | 13.015 | 0.0011
52 | 12.262 | 0.0012
55 | 11.591 | 0.0012

## Slide 10
Metody měření - podrobněji
Přesnost určení třetí strany trojúhelníka (kosinova věta).
Přesnost určení délky s = 10 m, sd = 2 mm, sw = 0,9 mgon.
Ing2_pred_2
d / m | w / gon | ss / m
13 | 50.266 | 0.0011
16 | 40.467 | 0.0009
19 | 33.906 | 0.0008
22 | 29.192 | 0.0007
25 | 25.638 | 0.0007
28 | 22.859 | 0.0006
31 | 20.626 | 0.0006
34 | 18.792 | 0.0006
37 | 17.259 | 0.0006
40 | 15.957 | 0.0007
43 | 14.839 | 0.0007
46 | 13.867 | 0.0007
49 | 13.015 | 0.0007
52 | 12.262 | 0.0008
55 | 11.591 | 0.0008
Chart: 
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55
 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008

## Slide 11
Metody měření - podrobněji
Přesnost určení úhlopříčky (nepřístupná vzdálenost).
Ing2_pred_2

## Slide 12
Metody měření - podrobněji
- Přesnost určení protilehlé strany ve čtyřúhelníku.
Ing2_pred_2

## Slide 13
Metody měření - podrobněji
- Přesnost určení protilehlé strany ve čtyřúhelníku.
Ing2_pred_2