## Slide 1
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Téma č. 3: Zákon hromadění skutečných chyb, směrodatných odchylek.
Zákon hromadění skutečných chyb.
  Příklady.
Zákon hromadění směrodatných odchylek.
  Příklady.

## Slide 2
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Číselné hodnoty udávající výsledky měření jsou poněkud jiného druhu než "čistá" čísla v matematickém smyslu. Ke každé nalezené hodnotě měřené veličiny patří skutečná chyba ε anebo obor nejistoty (nepřesnosti), s jakou byl výsledek určen. Nepracujeme proto s přesnými čísly, ale s hodnotami přibližnými.
Měřená hodnota a její chyba se musí při zpracování dat uplatňovat vždy společně: nejistota naměřeného výsledku se totiž přenáší na součet, násobek nebo jinou libovolnou funkci měřených veličin.
V této části budeme uvažovat měření nebo chyby vzájemně nezávislé (nekorelované).
Úloha: odhadnout skutečnou chybu funkce naměřených nezávislých veličin , jejichž skutečné chyby známe: (tento předpoklad není běžně splněn!)
(obecněji ).
Pro další odvození požadujeme splnění těchto předpokladů:
  funkce , mají spojité parciální derivace podle jednotlivých proměnných alespoň druhého řádu;
  skutečné chyby všech proměnných jsou relativně malé.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 3
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Označíme-li správné hodnoty funkce a měření , můžeme napsat
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
A tedy:
Provedeme rozvoj funkce v Taylorovu řadu a omezíme se na členy 1. řádu (při označení vektoru parciálních derivací):
Zákon hromadění skutečných chyb:

## Slide 4
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Podobně pro obecnější model bude platit vztah
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
A tedy:
Zákon hromadění skutečných chyb:

## Slide 5
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Vypočítejte skutečnou chybu výšky bodu HP určeného prostorovou polární metodou, jestliže byla měřena nebo známa výška stanoviska HS =234,523 m, výška přístroje vP = 1,421 m, převýšení mezi horizontem přístroje a cílem h = 3,564 m a výška cíle vC = 2,500 m.
Skutečné chyby hodnot a měření: eHS = 0,0005 m, evP = 0,001 m, eh = 0,003 m, evC = 0,001 m.

## Slide 6
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Pro aplikaci zákona hromadění skutečných chyb je třeba znát funkční vztah, zde pro určení výšky bodu polární metodou:
.
Tvar zákona hromadění skutečných chyb:
.
Tvar zákona hromadění skutečných chyb použité funkce po derivaci:
.
.

## Slide 7
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Vypočítejte skutečnou chybu eP plochy trojúhelníka P, jestliže jsou měřeny dvě délky a = 76,423 m a b = 45,311 m a úhel w = 67,5472 gon jimi sevřený. Skutečné chyby měření jsou ea = 0,007 m, eb = 0,011 m, ew = 0,0020 gon.

## Slide 8
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Funkční vztah:
.
Zákon hromadění skutečných chyb:
.
Po derivaci:
,
po vyčíslení:
.

## Slide 9
1. Zákon hromadění skutečných chyb.
Příklady:
1. Vypočítejte vodorovnou vzdálenost a její skutečnou chybu d, je - li měřena třemi klady pásma d1 = 29,912 m; d2 = 29,987 m; d3 = 12,492 m a skutečné chyby jednotlivých kladů jsou 1 = 3 mm; 2 = 4 mm; 3 = 2 mm. [d = 72,391 m; d = 9 mm]
2. Vypočítejte převýšení h a jeho skutečnou chybu mezi stanoviskem a určovaným bodem, je – li známa měřená šikmá vzdálenost = 36,729 m, měřený zenitový úhel = 98,4572 gon, výška přístroje = 1,371 m a výška cíle = 1,400 m; a skutečné chyby jednotlivých veličin jsou: sd = 0,003 m; z = 0,0015 gon; vc = 0,001 m; vp = 0,002 m.
[h = 0, 861 m; h = 0,0002 m]
3. Určete skutečnou chybu , která maximálně vznikne při zaokrouhlení na centimetry pro součet dvou hodnot. (Nápověda: Maximální skutečná chyba může být v tomto případě 0,005 m). [ = 0,01 m]
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 10
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Číselné hodnoty udávající výsledky měření jsou poněkud jiného druhu než "čistá" čísla v matematickém smyslu. Ke každé nalezené hodnotě l měřené veličiny L patří skutečná chyba ε anebo obor nejistoty (nepřesnosti), s jakou byl výsledek určen. Nepracujeme proto s přesnými čísly, ale s hodnotami přibližnými.
Obvykle nemáme k dispozici skutečnou chybu měření (to bychom měření opravili a pracovali dále s hodnotou přesnou), ale statistický odhad rozptylu ve formě směrodatné odchylky základní nebo výběrové . Potřebujeme tedy takový zákon, který umožní pracovat s těmito charakteristikami přesnosti.
Z dříve uvedené definice platí:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 11
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Z dříve uvedené definice platí:
Odvození:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 12
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Vztah byl odvozen při splnění těchto předpokladů:
funkce , mají spojité parciální derivace podle jednotlivých proměnných;
skutečné chyby všech proměnných jsou relativně malé;
proměnné ve funkčním vztahu jsou nezávislé (tedy i skutečné chyby těchto proměnných jsou nezávislé);
skutečné chyby všech proměnných mají sudé rozdělení se střední hodnotou .
Při splnění těchto předpokladů totiž platí:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 13
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Při splnění těchto předpokladů totiž platí:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Zákon hromadění skutečných chyb:
Pro obecnější tvar funkce platí obdobně vztah
Důležitá je okolnost, že se ve vzorci jednotlivé členy sčítají kvadraticky, tj. střední chyba funkce narůstá podle Pythagorovy věty. Na rozdíl od zákona hromadění skutečných chyb nesmíme střední chyby sčítat lineárně.

## Slide 14
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Vypočítejte směrodatnou odchylku výšky bodu HP určeného prostorovou polární metodou, jestliže byla měřena nebo známa výška stanoviska HS = 234,523 m, výška přístroje vP = 1,421 m, převýšení mezi horizontem přístroje a cílem h = 3,564 m a výška cíle vC = 2,500 m. Směrodatné odchylky hodnot a měření: sHS = 0,0005 m, svP = 0,001 m, sh = 0,003 m, svC = 0,001 m.

## Slide 15
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Pro aplikaci zákona hromadění směrodatných odchylek je třeba znát funkční vztah, zde pro určení výšky bodu polární metodou:
.
Tvar zákona hromadění směrodatných odchylek:
.
Tvar zákona hromadění skutečných chyb použité funkce po derivaci:
.
.
Směrodatná odchylka určené výšky bodu P má hodnotu 3,4 mm.

## Slide 16
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Vypočítejte směrodatnou odchylku sP plochy trojúhelníka P, jestliže jsou měřeny dvě délky a = 76,423 m a b = 45,311 m a úhel w = 67,5472 gon jimi sevřený. Směrodatné odchylky měření jsou sa = 0,007 m, sb = 0,011 m, sw = 0,0020 gon.

## Slide 17
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Funkční vztah:
.
Zákon hromadění směrodatných odchylek:
.
Po derivaci:
,
po vyčíslení:
.
Směrodatná odchylka plochy trojúhelníka je 0,39 m2.

## Slide 18
2. Zákon hromadění směrodatných odchylek.
Příklady:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
1. Vypočítejte vodorovnou vzdálenost d a její směrodatnou odchylku s d, je - li měřena třemi klady pásma d1 = 29,912 m; d2 = 29,987 m; d3 = 12,592 m a směrodatné odchylky jednotlivých kladů jsou s1 = 3 mm; s2 = 4 mm; s3 = 2 mm.
[d = 72,491 m; sd = 5,4 mm]
2. Vypočítejte převýšení h a jeho směrodatnou odchylku mezi stanoviskem a určovaným bodem, je – li známa měřená šikmá vzdálenost sd = 36,729 m, měřený zenitový úhel z = 98,4572 gon, výška přístroje vP = 1,371 m a výška cíle vC = 1,400 m; a směrodatné odchylky jednotlivých veličin jsou: ssd = 0,003 m; sz = 0,0015 gon; svc = 0,001 m; svp = 0,002 m. [h = 0,861 m; sh = 2,4 mm]
3. Odvoďte vztah pro výpočet aritmetického průměru z opakovaných měření.

## Slide 19
 Konec 
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1