## Slide 1
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Téma č. 11: Regresní a korelační analýza 1. Lineární regrese.
Regresní a korelační analýza.
  Princip, výpočet.
  Funkční vztah, korelační závislost, stochastický (statistický) vztah.
Lineární regrese
Korelační koeficient
  Výpočet z linární regrese
  Výpočet z kovarianční matice
  Interpretace koeficientu korelace
Jiné druhy korelace – pořadová korelace
  Spermanův koeficient
  Kendallův koeficient

## Slide 2
1. Regresní a korelační analýza.
V přírodě často probíhají jevy jako funkce jedné nebo více proměnných , , atd., u nichž předem neznáme přesně typ a konstanty (parametry) funkce a teprve je zjišťujeme empiricky.
K empirickému určení analytického typu funkce a číselných hodnot konstant sledujeme průběh jevu měřením hodnot závisle proměnné při měnících se hodnotách argumentu . Grafické znázornění průběhu jevu dá vlivem měřických chyb nebo jiných rušivých vlivů nepravidelnou řadu bodů (empirický polygon). Úkolem je najít takovou funkční závislost mezi proměnnými a , aby průběh funkce co nejlépe vyjadřoval měřený průběh jevu, tj. aby se vyrovnávací křivka při jednoduchém tvaru funkce dostatečně přimkla empirickému polygonu. Zpravidla k tomu použijeme metodu nejmenších čtverců.
Měřické chyby nebo rušivé vlivy a neznalost přesného analytického typu funkce způsobují, že typ funkce a její konstanty neurčíme s absolutní přesností. Mluvíme proto o aproximaci empirických funkcí a výsledkem bude tzv. regresní křivka.
Druhou, neméně důležitou otázkou, kterou řešíme při hledání aproximačních funkcí, je síla (věrohodnost) jejich platnosti. Regresní analýza sice určí tvar funkce, ale korelační analýza určí věrohodnost platnosti tohoto vztahu v rozmezí absolutní nezávislosti až po funkční vztah dvou veličin.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 3
1. Regresní a korelační analýza.
Měřením sdružených dvojic , dostaneme k naměřeným argumentům ,...,, naměřené hodnoty jejich funkce ,..., . V grafu vlivem měřických chyb nebo jiných rušivých vlivů dostaneme nepravidelnou řadu měřených hodnot (empirický polygon), kde však pozorujeme určitou celkovou tendenci nebo periodicitu. Ke každému bodu přísluší dvojice proměnných (, ).
Vyrovnávací křivka je spojitá a zpravidla prochází mezi body polygonu. Zbylé odstupy bodů od křivky jsou opravy. jsou produktem především měřických chyb a rušivých vlivů a v druhé řadě i použitého nepřesného typu funkce (teoreticky přesný typ funkce nebývá zpravidla znám).
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 4
1. Regresní a korelační analýza.
K určení parametrů hledané funkce měříme zpravidla nadbytečný počet hodnot a zpracování provádíme obvykle podle MNČ vyrovnání měření zprostředkujících. Měřené hodnoty zprostředkujících veličin zde budeme označovat , . Při aproximaci funkce podle MNČ hledáme vyrovnané hodnoty (nejspolehlivější odhady) , , ... neznámých konstant funkce , , … . Jsou tři základní varianty řešení.
a) Uvažujeme jen opravy k hodnotě funkce a vyrovnání provedeme za podmínky (jako by měřickými chybami byly zatíženy jen měřené hodnoty a hodnoty byly bezchybné). Vyrovnávací křivka a příslušné opravy budou mít rovnice a podmínku:
, , ,
b) Uvažujeme jen opravy argumentu a vyrovnání provedeme za podmínky (jako by chybami byly zatíženy jen měřené argumenty a hodnoty byly bezchybné). Konstanty např. , ,...vyrovnávací křivky určíme z uvedené podmínky po odvození příslušných normálních rovnic:
, , .
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 5
1. Regresní a korelační analýza.
c) Uvažujeme opravy jak hodnot funkce , tak i hodnot argumentu a konstanty vyrovnávací křivky najdeme za podmínky
, .
Tato varianta je teoreticky nejsprávnější, jestliže rozptyl empirického polygonu kolem vyrovnávací křivky způsobily měřické chyby v obou skupinách zprostředkujících veličin. Rovnice vyrovnávací křivky bude nyní
.
Opravy , budou nyní složkami vzdálenosti naměřené polohy bodu od vyrovnané polohy na křivce.
Poznámka: Každá z uvedených tří variant dá jiné číselné hodnoty konstant vyrovnávací křivky (jiný její průběh). Rozdíly budou záviset na velikosti korelačního koeficientu. Všechny uvedené podmínky minima budou blíže vysvětleny na příkladu vyrovnávací přímky.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 6
1. Regresní a korelační analýza.
Funkční vztah
– vztah dvou (či více) veličin x a y lze popsat matematickou funkcí, od které nevykazují žádné odchylky. Pro jednu hodnotu x existuje dle předpisu pouze jedna hodnota y.
Korelační závislost, stochastický (statistický) vztah
– mezi veličinami (měřeními) je vztah, nelze jej však beze zbytku vyjádřit.
Postup vysvětlíme na lineární regresi, která je nejjednodušší a také nejpoužívanější. zároveň definuje mnohé pojmy používané obecně.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 7
2. Lineární regrese.
Měřené hodnoty y jsou zatíženy chybami:
, , .
Normální rovnice:
Kovarianční matice:
Dělíme-li první normální rovnici hodnotou a druhou hodnotou , dostaneme:
, .
takže vyrovnávací přímka prochází těžištěm bodů a tzv. těžištěm těžkých bodů :
, , ,.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 8
2. Lineární regrese.
Po redukci na těžiště dojde ke zjednodušení:
, a tedy
, , ,
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 9
2. Lineární regrese.
Měřené hodnoty x jsou zatíženy chybami (, ):
, , .
Normální rovnice:
Kovarianční matice:
Po redukci dtto.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 10
3. Korelační koeficient.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
, .

## Slide 11
3. Korelační koeficient.
Výpočet z lineární regrese.
, .
Koeficient korelace
(Koeficient korelace je odmocnina z podílu směrnic obou regresních přímek nebo geometrický průměr obou koeficientů regrese.)
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 12
3. Korelační koeficient.
Výpočet z kovarianční matice.
(X )
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 13
3. Korelační koeficient.
Interpretace koeficientu korelace.
a) : mezi oběma proměnnými není lineární vztah (korelace, ). Součet Obě regresní přímky jsou vzájemně kolmé a ztotožňují se s osami souřadnic , (jsou rovnoběžné s osami , ).
b) : stochastický vztah mezi oběma proměnnými přechází v lineární funkční vztah () a obě regresní přímky splynou v jedinou.
c) : Jestliže se rozptylový obrazec soustřeďuje do I. a III. kvadrantu, procházejí regresní přímky těmito kvadranty, hodnota nabývá kladné hodnoty, a mluvíme o kladné korelaci. Jestliže se naopak rozptylový obrazec soustředí do II. a IV. kvadrantu, budou v nich i regresní přímky, budenabývat záporné hodnoty, a mluvíme o záporné korelaci.
Lze odvodit, že platí
,
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 14
3. Korelační koeficient.
Interpretace koeficientu korelace.
a) : mezi oběma proměnnými není lineární vztah (korelace, ). Součet Obě regresní přímky jsou vzájemně kolmé a ztotožňují se s osami souřadnic , (jsou rovnoběžné s osami , ).
b) : stochastický vztah mezi oběma proměnnými přechází v lineární funkční vztah () a obě regresní přímky splynou v jedinou.
c) : Jestliže se rozptylový obrazec soustřeďuje do I. a III. kvadrantu, procházejí regresní přímky těmito kvadranty, hodnota nabývá kladné hodnoty, a mluvíme o kladné korelaci. Jestliže se naopak rozptylový obrazec soustředí do II. a IV. kvadrantu, budou v nich i regresní přímky, budenabývat záporné hodnoty, a mluvíme o záporné korelaci.
Lze odvodit, že platí
,
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 15
4. Jiné druhy korelace – pořadová korelace.
Sledujme na některém jevu dva kvalitativní znaky , . Jejich číselné hodnoty , nemůžeme registrovat, ale pouze seřadit podle určité zvolené stupnice (např. od nejlepšího k nejhoršímu). Tudíž máme každý jev s odpovídajícím číslem pořadí kvality podle znaku () a . Jevy seřadíme podle pořadí jevu tj. bude 1, 2, ..., . Hodnoty pořadí budou přeházeny různě. Charakteristiky vazby, které používají pro hodnocení takto seřazená pozorování, se nazývají pořadové (rangové) koeficienty korelace. Uvedeme dva nejužívanější:
a) Spearmanův koeficient korelace se počítá ze vzorce
,
kde je rozsah výběru, rozdíl pořadí patřící k jevu .
b) Kendallův koeficient korelace se počítá ze vzorce
, ,
kde , jestliže a , jestliže .
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 16
4. Jiné druhy korelace – pořadová korelace.
Příklad:
Provedli jsme 10 pozorování znaků , na některém jevu. Výsledky jsme porovnali, určili pořadí a zapsali do tabulky:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 6
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6
5 | 5 | 6 | -1 | 1 | 3
6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4
7 | 7 | 9 | -2 | 4 | -1
8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2
9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1
10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -
 |  |  |  | 14 | 35
1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7
2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 6
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6
5 | 5 | 6 | -1 | 1 | 3
6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4
7 | 7 | 9 | -2 | 4 | -1
8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2
9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1
10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -
 |  |  |  | 14 | 35
Koeficient vyšel +0,915, což svědčí o významné kladné pořadové vazbě mezi sledovanými znaky, tj. zvýšení kvality jednoho znaku je zpravidla provázeno zvýšením kvality i druhého znaku.
Pro Kendallův koeficient nejdříve spočítáme pro pevné (např. pro ), kolik je hodnot větších (tj. 8 hodnot , tedy pro ) a kolik je menších (tj. pouze 1 hodnota , pro ).
.

## Slide 17
 Konec 
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1