ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Katedra speciální geodézie

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název úlohy:	Vyhotovení podkladu pro projektovou dokumentaci …

Předmět měření:	Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

Kraj:

Obec:

Katastrální území:

Souřadnicový systém:	S-JTSK Výškový systém:	Bpv

Datum měření:

Vztažné měřítko:	1 : 500

Popis lokality

Popis prací (předmět měření)

Bodové pole

Poloha nových bodů byla určena oboustranně připojeným a orientovaným polygonovým pořadem. Pro jeho zaměření byla použita totální stanice bez funkce automatického cílení s využitím trojpodstavcové soupravy. Měření vrcholových úhlů bylo provedeno v obou polohách dalekohledu ve třech skupinách. Největší rozdíl v hodnotách měřených úhlů mezi skupinami je 3,0 mgon. Při každé registraci směru byla měřena i délka, která byla v přístroji opravena o fyzikální redukce z teploty a tlaku.

Výpočet polohy nových bodů byl proveden v programu Groma. Nejdříve byly provedeny redukce měřených délek z nadmořské výšky a kartografického zobrazení, výpočet měřených skupin směrů a výpočet průměrů z obousměrně měřených délek a z měřených směrů. Vlastní výpočet polohy byl proveden oboustranně nebo jednostranně orientovanými polygonovými pořady a síťovým vyrovnáním.

Výšky nových bodů byly určeny technickou nivelací mezi stávajícími body nivelační sítě. Přiložený zápisník výškového měření je zároveň výpočetní protokol s uvedenými výpočty průměrných výšek z měření tam a zpět.

Způsob provedení podrobného měření (postup měření)

Měření bylo provedeno polární metodou ze stanovisek …, které byly určeny …(viz. Přehledka měřické sítě).

Způsob provedení kancelářských a výpočetních prací (výpočetní a grafické programy)

Výpočet byl proveden v programu Groma v.11 a grafická část … .

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Katedra speciální geodézie

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Dosažená přesnost

Přesnost podrobných bodů je vyjádřena střední chybou souřadnicovou 0,14 m (dříve třída přesnosti 3), výška podrobných bodů střední chybou 0,12 m.

Přesnost bodů měřické sítě je charakterizována střední chybou souřadnicovou 0,06 m.

Použité přístroje a vybavení

K měření byla použita totální stanice Leica TS06, v.č. 1313407 a nivelační přístroj Ni 007 Zeiss, v.č. 479804

Výsledky a výstupy

Předávaná dokumentace: TZ, seznam souřadnic

Dokumentace v papírové podobě: TZ, seznam souřadnic

Dokumentace v digitální podobě - soubory:

Vypracoval:

Datum:

# Comments

Slouží jako návrh pro konkrétní TZ a lze přidat další body zprávy. Text kurzívou a žlutě zvýrazněný text je příklad.