## Slide 1
Geodézie 3 (154GD3)
Téma č. 7: Trigonometrické určování výškových rozdílů – pokračování I.

## Slide 2
Problém.
Podle níže uvedeného vzorce lze v principu trigonometricky určit převýšení mezi body, avšak problémem je refrakce. Pro využití metody je nutné zavést a dodržet určité postupy, aby měření dosahovalo požadované přesnosti. Obecně nelze pouze použít .
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 3
Na velké vzdálenosti je správnější použít jiný výpočet.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 4
Rozdíly jednotlivých modelů.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
d/m | M_1/m | M_2/m | M_3/m
100 | 0,0006 | 0 | 0
200 | 0,0025 | 0 | 0
300 | 0,0056 | 0 | 0
400 | 0,0100 | 0 | 0
500 | 0,0156 | 0 | 0
600 | 0,0224 | 0 | 0
700 | 0,0305 | 0 | 0
800 | 0,0398 | 0 | 0
900 | 0,0504 | 0 | 0
1000 | 0,0622 | 0 | 0
1250 | 0,0972 | 0 | 0
1500 | 0,1400 | 0 | 0
1750 | 0,1905 | 0 | 0
2000 | 0,2488 | 0 | 0
2250 | 0,3149 | 0 | 0
2500 | 0,3888 | 0,0001 | 0
2750 | 0,4704 | 0,0001 | 0
3000 | 0,5598 | 0,0001 | 0
3250 | 0,6570 | 0,0001 | 0
3500 | 0,7619 | 0,0002 | 0
3750 | 0,8747 | 0,0002 | 0,0001
4000 | 0,9952 | 0,0002 | 0,0001
4250 | 1,1234 | 0,0003 | 0,0001
4500 | 1,2595 | 0,0004 | 0,0001
4750 | 1,4033 | 0,0004 | 0,0001
5000 | 1,5548 | 0,0005 | 0,0001
M_1 : d*cos(z)
M_2 : d*cos(z) + DZ
M_3 : d*cos(z - j/2)
(70 gon, Hi = 220 m);

## Slide 5
Řešení:
Je nutné „přesně“ určovat zenitový úhel.
Je nutné redukovat měřené veličiny (zakřivení Země, výška přístroje a cíle).
  Redukce měřeného zenitového úhlu.
  Redukce měřené šikmé délky.
Nutno potlačit vliv refrakce jakožto systematickou chybu (určení refrakčního koeficientu, fyzikální měření, protisměrné měření).
Řešení ve vysokohorském terénu.
Řešení v plochém terénu.
Řešení na krátké vzdálenosti (<= 250 m).
Řešení na delší vzdálenosti.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 6
Měření zenitových úhlů:
1. Ve skupinách.
Měří se bezprostředně I. a II. poloha, protože vliv prostředí se může měnit, v některých případech se dokonce měří všechny skupiny na jeden bod a až potom se přechází na další.
2. V laboratorní jednotce.
Obdoba laboratorní jednotky pro měření úhlů, schéma:
Průměr, směrodatná odchylka průměru:
, , .
Kontrola: – platí pro koncové čtení v cc.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 7
Zápisník pro laboratorní jednotku (3 skupiny s dvojím cílením (a koincidencí)):
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 8
Redukce měřených zenitových úhlů .
+ ,
,
.
,
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 9
Redukce měřených šikmých délek.
,
.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 10
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Redukce délky přímo do nulového horizontu.

## Slide 11
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Redukce délky přímo do nulového horizontu.

## Slide 12
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Výpočet úhlu sbíhavosti tížnic.

## Slide 13
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Výpočet úhlu sbíhavosti tížnic.
Pro kratší vzdálenosti postačí:
,
.

## Slide 14
Konec