## Slide 1
Inženýrská geodézie 2
154ING2
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Místnost: B912
E-mail: martin.stroner@fsv.cvut.cz
www: k154.fsv.cvut.cz/~stroner/
Doporučená literatura:
[1] Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10.
[2] Bajer, M. – Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, 20 – Návody ke cvičení.
[3] k154.fsv.cvut.cz/vyuk_gak/predmety/ing2.htm

## Slide 2
Témata přednášek
1. Plánování přesnosti měření v IG
2. Přesnost měřených a vytyčovaných délek
3. Přesnost měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů
4. Polohové vytyčovací sítě
5. Polohové vytyčování
6. Prostorové vytyčovací sítě určené trigonometricky a GPS
7. Přechodnice, výškové oblouky
8. Měření posunů a přetvoření
Ing2_pred_1

## Slide 3
Plánování přesnosti měření v IG
Úvod – základní nástroje TCHAVP
Náhodné a systematické chyby.
Normální rozdělení pravděpodobnosti
- jeho vlastnosti a charakteristiky,
- směrodatná a mezní odchylka.
Zákon hromadění směrodatných odchylek
- pro nezávislé hodnoty,
- obecný,
- pravidla a principy použití, předpoklady, vlastnosti.
Rozbory přesnosti
- před měřením,
- při měření,
- po měření (mezní rozdíl, mezní směrodatná odchylka),
Dodatky I
chyba z realizace, dostředění; směrodatné odchylky měření u přístrojů od výrobců; statistické testování.
Dodatky II
Ing2_pred_1

## Slide 4
Náhodné a systematické chyby
(omyly, hrubé chyby)
Systematické chyby
- vznikají z jednostranně působících příčin,za stejných podmínek ovlivňují měření ve stejném smyslu, tj. chyba měření má stejné znaménko i velikost.
- konstantní , proměnlivé,
- je možno je potlačit seřízením (rektifikací) přístrojů a pomůcek před měřením a vhodnou metodikou zpracování měření.
Náhodné chyby
- chyby, které při stejné měřené veličině, metodě měření, podmínkách a pečlivosti, náhodně nabývají různé velikosti i znaménka. Jednotlivě nemají žádné zákonitosti a jsou vzájemně nezávislé, nepředvídatelné a nezdůvodnitelné.
Ve větších souborech (vícekrát opakované měření) se však již řídí jistými statistickými zákonitostmi.
Ing2_pred_1

## Slide 5
Normální rozdělení pravděpodobnosti
Předpokládáme, že měření mají normální rozdělení a na tomto předpokladu se zakládají všechny výpočty přesnosti (tj. směrodatných odchylek) a statistická testování.
Normální rozdělení (Laplace – Gaussovo) je použitelné všude tam, kde kolísání náhodné veličiny je způsobeno součtem velkého počtu nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů.
- Náhodné měřické chyby jednotlivě nepodléhají žádným zákonitostem. Nelze předvídat, jaká bude velikost nebo znaménko právě prováděného měření.
- Při větším množství měření stejného druhu nebo téže veličiny lze pozorovat u náhodných veličin stejné zákonitosti jako u hromadných náhodných jevů.
- Pravděpodobnost vzniku kladné nebo záporné chyby určité velikosti je stejná.
- Malé chyby jsou pravděpodobnější a tedy i četnější než velké.
- Chyby nad určitou mez se nevyskytují, resp. považujeme je za hrubé - nenáleží do základního souboru náhodných chyb.
Ing2_pred_1

## Slide 6
Normální rozdělení pravděpodobnosti
Ing2_pred_1
Směrodatná
a mezní
odchylka

## Slide 7
Normální rozdělení pravděpodobnosti
Směrodatná odchylka výběrové směrodatné odchylky
Ing2_pred_1
kde n’ je nadbytečný počet měření.
n | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500
1/√(2n’) | 0,71 | 0,50 | 0,35 | 0,24 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,03

## Slide 8
Zákon hromadění směrodatných odchylek
Funkční vztah :
Zákon hromadění:
Platí za splnění podmínek :
1. Jednotlivé měřené veličiny, a tedy i jejich skutečné chyby, musí být vzájemně nezávislé.
2. Skutečné chyby mají náhodný charakter, jejich znaménko a velikost se řídí normálním rozdělením.
3. Chyby jsou oproti měřeným hodnotám malé, parciální derivace musí zůstat prakticky konstantní, změní - li se měřené hodnoty o hodnoty chyb.
4. Jednotlivé členy musí mít stejný fyzikální rozměr.
Ing2_pred_1
Dohromady,
ne zvlášť,
zjednodušování!

## Slide 9
Zákon hromadění směrodatných odchylek
Pro závislé veličiny je nutné použít Obecný ZHSO:
(Platí za splnění stejných podmínek – kromě nezávislosti.)
Funkce:
Vektor derivací:
M … kovarianční matice.
Ing2_pred_1

## Slide 10
Zákon hromadění směrodatných odchylek
Kovarianční matice
- popisuje přesnosti výsledků výpočtu a jejich vzájemné závislosti
Ing2_pred_1

## Slide 11
Zákon hromadění směrodatných odchylek
Příklad pro vodorovnou délku.
Ing2_pred_1

## Slide 12
Rozbory přesnosti
Rozbor před měřením
- výpočet požadované přesnosti (mezní odchylka, volba koeficientu spolehlivosti, směrodatná odchylka, způsob kontroly),
- určení postupu a výběr pomůcek pro měření tak, aby bylo vyhověno požadované přesnosti,
- pro výpočet bez vyrovnání,
- pro výpočet s vyrovnáním.
Rozbor při měření
- kontrola, zda měřené veličiny odpovídají předpokládané přesnosti,
- mezní rozdíl, mezní oprava.
Rozbor po měření
- kontrola, zda výsledek práce odpovídá požadované přesnosti,
- mezní rozdíl, mezní směrodatná odchylka.
Požadovaná x očekávaná přesnost.
Ing2_pred_1

## Slide 13
Rozbory přesnosti
Dodatky I
  - směrodatné odchylky měření u přístrojů od výrobců (DIN 18723, ISO17123-3),
chyba z realizace, dostředění přístroje a cíle,
statistické testování.
Dodatky II
výpočet zápisníku (ad. 1 úloha),
rozbor přesnosti modelováním (ad. 1 úloha).
Ing2_pred_1

## Slide 14
Rozbory přesnosti
Dodatek III
  Testování přesnosti pomocí mezních hodnot
    Mezní uzávěr.
    Mezní rozdíl protisměrných měření.
    Směrodatná odchylka z opakování, z uzávěrů, z rozdílů protisměrných měření.
    Mezní výběrová směrodatná odchylka.
Dodatek IV
MNČ (vyrovnání zprostředkujících)
  Princip.
  Vlastnosti.
  Postup výpočtu.
  Hodnocení kvality výsledků vyrovnání
    vstupující odhady přesnosti x výsledky,
    globální kontrola – s0, s0 (+ počet nadbytečných veličin)
    hodnocení oprav.
Ing2_pred_1

## Slide 15
Rozbory přesnosti
Dodatek V
Robustní metody vyrovnání
  Princip,
  Huberova metoda.
  Norma L1.
Dodatek VI
  Globální optimalizační metody
    principy.
    Simplexová metoda.
Ing2_pred_1

## Slide 16
Rozbory přesnosti
Dodatek V
Robustní metody vyrovnání
  Huberova metoda.
pro , pro .
  Norma L1.
.
- „Ruční“ výpočet (Talwarova metoda)
Ing2_pred_1

## Slide 17
Rozbory přesnosti
Dodatek VI
  Globální optimalizační metody
    principy.
    Simplexová metoda.
Ing2_pred_1