## Slide 1
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Téma č. 5: Metoda nejmenších čtverců.
Vyrovnání měření zprostředkujících.
Formulace úlohy.
Odvození postupu výpočtu.
Směrodatné odchylky.
Příklady.
Vyrovnání s daným součtem.

## Slide 2
Metoda nejmenších čtverců. Vyrovnání měření zprostředkujících.
1. Formulace úlohy.
V geodetické praxi se často měří veličiny, pro které platí přesné matematické vztahy. Např. skutečné hodnoty úhlů v rovinném trojúhelníku vždy splňují podmínku uzávěru , mezi délkami a úhly platí sinová věta např. , součet převýšení po obvodě uzavřeného polygonu , atd.
Měříme-li tyto veličiny v nadbytečném počtu (třetí úhel nebo další stranu v trojúhelníku apod.), pak vlivem měřických chyb nesplní naměřené hodnoty přesně dané podmínky. Abychom nalezené nesouhlasy odstranili, musíme k nim připojit opravy, tj. provedeme jejich vyrovnání. Předpokladem vyrovnání je měření aspoň jedné nadbytečné veličiny. Kdybychom vyrovnání neprovedli, dostávali bychom v geodetické síti různou výpočetní cestou různé číselné hodnoty pro délku téže strany, pro souřadnice nebo výšku téhož bodu apod.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 3
1. Formulace úlohy.
Situace:
Je dáno měření s vahami . Skutečné hodnoty měřených veličin splňují přesně vztahů ( je počet nadbytečných měření), tzv. podmínkových rovnic
Splnění totožných vztahů budeme žádat i pro vyrovnané veličiny:
Naměřené veličiny tyto vztahy vlivem měřických chyb nesplní
Vypočtené odchylky u nazveme uzávěry.
Úkolem je připojením oprav k naměřeným hodnotám uzávěry anulovat. Takovýchto řešení by bylo nekonečně mnoho, protože počet hledaných oprav (tj. počet provedených měření ) je větší než počet vztahů . Aby řešení bylo jednoznačné, přidáme další podmínku MNČ
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 4
1. Formulace úlohy.
Označení:
Měření:
Podmínkové rov.:
Uzávěry:
Přetvořené podmínkové rovnice (linearizace):
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 5
2. Odvození postupu výpočtu.
Vyrovnání pomocí korelát - tzv. Lagrangeových koeficientů (Gauss).
; ;
použijeme Lagrangeova postupu, kdy vynásobíme vedlejší podmínky dvojnásobky zatím neurčených koeficientů (korelát) , přičteme je k funkci a budeme hledat minimum pro celý součet
Derivujeme a pro určení minima položíme rovno nule:
rovnice oprav
.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 6
2. Odvození postupu výpočtu.
Dosadíme do rovnice oprav
Normální rovnice pro výpočet pomocných neznámých k:
Počet normálních rovnic je shodný s počtem podmínek.
Opravy se vyčíslí pomocí korelát:
Vyrovnané veličiny
,
Kontrola:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 7
3. Směrodatné odchylky.
Směrodatná odchylka jednotková
Směrodatné odchylky vyrovnaných měření (kovarianční matice):
)
(bez odvození).
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 8
4. Příklad.
Vyrovnání trigonometrické sítě.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 9
4. Příklad.
Vyrovnání trigonometrické sítě.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 10
4. Příklad.
Vyrovnání vloženého nivelačního pořadu.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 11
5. Vyrovnání s daným součtem.
V geodetické praxi se často vyskytuje úloha vyrovnat měřené veličiny vázané daným součtem (úhly v trojúhelníku nebo na stanovisku, vložený nivelační nebo polygonový pořad mezi dva dané body, uzavřený polygon). Je to speciální případ vyrovnání měření podmínkových pouze s jednou podmínkou v lineárním tvaru.
Podmínková rovnice
,
Uzávěr
Přetvořená podmínková rovnice
Normální rovnice (qi = 1/pi)
( )
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 12
5. Vyrovnání s daným součtem.
Normální rovnice (qi = 1/pi)
( )
Opravy
Odchylka od daného součtu se rozděluje podle MNČ na jednotlivé veličiny úměrně jejich reciprokým váhám.
Vyrovnaná měření:
Směrodatná odchylka vyrovnané veličiny:
Směrodatná odchylka částečného součtu vyrovnaných hodnot
, ,
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 13
 Konec 
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1