## Slide 1: Souřadnicové výpočty transformace souřadnic
Doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Email: rudolf.urban@fsv.cvut.cz
Místnost: B903

## Slide 2: Polohová transformace souřadnic
Jsou dány obecně dva systémy souřadnic. Jejich vzájemné vztahy (transformace) jdou jednoduše popsat pomocí tří operací:
Posun počátku soustav tx a ty
Úhel stočení souřadných soustav 
Změna měřítka q (shodnostní při q = 1)

## Slide 3: Změna měřítka, stočení a posun
Změna měřítka q je dána podílem vzdáleností identických bodů P a K
Stočení dvou soustav lze vypočítat z rozdílů směrníků
Posun je dán ortogonálními průměty do jednotlivých os

## Slide 4: Koeficienty transformace
Pro výpočet koeficientů transformace (4 neznámé – q, , tx, ty) je nutné znát souřadnice Y, X u 2 identických bodů v obou soustavách (P,K)
Odvození pro souřadnicové rozdíly
Výpočet koeficientů transformace
Výpočet transformovaného bodu

## Slide 5: Vetknutý polygonový pořad
Řešení dáno identickými body P,K v JTSK a v místní souřadné soustavě (volena osa x do směru první strany)
Dáno: P,K [Y,X] (JTSK)
Měřeno: úhly a délky
Určit: 1,2 [Y,X] (JTSK)
Výpočet v místní soustavě
P, 1, 2, K (x´, y´)
Identické body (výpočet koeficientů)
P, K [Y,X] a (x´, y´)
Rozdíl délky PK a mezní odchylka
Op = dPK – d´PK .. menší než mezní odchylka
Transformace souřadnic (podobnostní)
P, 1, 2, K (x´, y´) do [Y,X]

## Slide 6: Měřická přímka
Pevná měřická přímka
Osa x´ do směru měřické přímky
Kontrola délky PK (srovnáme s mezní)
Výpočet koeficientů transformace z PK
Staničení je x´ a kolmice je y´
Volná měřická přímka
Nelze realizovat přímku PK
Dány body PK v JTSK
Osa x´ do směru měřické přímky AB
Kontrola délky PK (JTSK vs. Místní)
Výpočet koeficientů transformace z PK
Staničení je x´ a kolmice je y´

## Slide 7: Hansenova úloha
Současný výpočet polohy bodů 1 a 2 z měřených směrů na známé body PK, mezi kterými není viditelnost.
Základna 1,2 volena cca rovnoběžně s body PK
Osa y´ do směru přímky 1,2
Délka 12 volena přibližně jako PK
(možno volit libovolně)
Výpočet P,K z bodů 1 a 2
(protínání z úhlů v místní soustavě)
Výpočet transformačních koeficientů z bodů PK
Podobnostní transformace bodů 1 a 2
Body 1,2 nesmí být na spojnici bodů P,K
V dnešní době je pravděpodobné, že by se měřily i vzdálenosti na body PK, což lze následně řešit jako volné stanovisko či kombinací protínání.