## Slide 1: Určení bodů PBPP
Doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Email: rudolf.urban@fsv.cvut.cz
Místnost: B903

## Slide 2: Určení zajišťovacích bodů
U geodetických trvale stabilizovaných bodů
Stejná přesnost jako původní bod
Číslo udáno za desetinou tečkou
Dané body: A, B, P [Y,X]
Měřeno: úhly 0,1,2,3,4 a délky b1,2
Určit: Zb1, Zb2, Zb3 [Y,X]
Postup:
Určení délky s (sinová věta ze Zb2 a 3)
Výpočet směrníku PA a sPA ze souřadnic
Výpočet A sinovou větou a dopočet 
Výpočet směrníku  (analogicky z bodu B)
Výpočet Zb1

## Slide 3: Metody určení PBPP – předpis ČUZK z roku 2009
Plošné sítě s měřenými vodorovnými úhly a délkami
Polygonové pořady oboustranně připojené a oboustranně orientované
Protínání vpřed z úhlů nebo protínání z délek nebo kombinovaným protínáním
  Nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB nebo jiných stejně přesných bodů
  Úhel protnutí mezi 30 a 170 gony
  Kratší délka nesmí být větší než 1500 m
  Směry delší než 500 m se měří ve dvou skupinách
Rajón
  Maximální délka 1500 m (ne delší než nejvzdálenější orientace)
  Orientace alespoň na dva body ZPBP, ZhB nebo jiné se střední souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo s orientaci na daném i určovaném bodě (nebo na tři body viz protínání)
  Pokud je délka větší než 800 m měří se ve dvou skupinách
  Když je výchozí bod mezi 0,04 a 0,06, nesmí délka překročit 300 m

## Slide 4: Metody určení PBPP – předpis ČUZK z roku 2009
Při měření mezi body polohových bodových polí nesmějí rozdíly mezi změřenými a ze souřadnic vypočtenými nebo původně určenými hodnotami vodorovných úhlů a délek překročit mezní odchylky v Tab. 1.
Fotogrammetrické metody
Technologie GNSS
  RTK či statická metoda (dvakrát nezávisle s časovým odstupem)
  Připojení na body s obdobnou přesností (virtuální referenční stanice – CZEPOS, VRSNow, Topnet)

## Slide 5: Přesnost PBPP
Používá se metoda nejmenších čtverců (minimální čtverce oprav)
Využívá se aritmetický průměr ze dvou výpočtů, kde se posuzuje rozdíl z jednotlivých výpočtů mezním rozdílem (2,5 násobek středních souřadnicových chyb)
Souřadnice se udávají v metrech na dvě desetinná místa
Protínání zpět jen v kombinaci s protínání z délek či úhlů
Dosažení přesnosti se posuzuje porovnáním střední souřadnicové chyby sXY a základní souřadnicové chyby mXY (sXY< mXY)
, kde a
vx = x – xi , vY = y – yi … Odchylky od průměru
n je počet nadbytečných
Střední chyba se v inženýrské geodézii nazývá směrodatná odchylka !!

## Slide 6: Výpočet souřadnic PBPP
V průběhu automatizovaného výpočtu se zpracovává (tiskne) protokol.
  Musí obsahovat nejméně identifikační údaje o měření (lokalitě)
  Schematický náčrt sítě obsahující měřené prvky sítě, vstupní údaje, údaje o dosažených odchylkách v určovacích obrazcích sítě (např. v polygonových pořadech)
  Při vícenásobném určení souřadnic bodů údaje o dosažených odchylkách, včetně porovnání dosažených a mezních odchylek a určení průměru z výsledných souřadnic.
Součástí dokumentace k výpočtu plošné sítě je:
  schematický náčrt sítě obsahující měřené prvky sítě (délky, směry) případně elipsy chyb na určovaných bodech.
  Do výpočtu sítě nesmí být zahrnuty body určené pouze z jedné kombinace (např. jediným rajónem).