## Slide 1: Informační modelování budov (Building Information Modelling) BIM
Doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Email: rudolf.urban@fsv.cvut.cz
Místnost: B903
Velká část zdrojů poskytnuta s laskavým svolením kolegů
Ing. Jaroslava Brauna, Ph.D. a Ing. Hany Braunové 

## Slide 2: Co to je BIM ?
Proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu
Jedná se o metodiku práce s daty a o sdílený přístup k digitálním informacím.
BIM model
3D informační databáze s
kompletními daty o stavbě
(grafickými a negrafickými)
BIM proces
organizovaný a sdílený způsob výměny informací

## Slide 3: Proč BIM ?
V každé fázi životního cyklu stavby jsou vytvářeny a zpracovávány informace
Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází ke ztrátě dat

## Slide 4: Geodézie v BIM ?
Poskytování spolehlivých a přesných prostorových dat
Přesun od klasických 2D výkresů do 3D 
Vznik věrné kopie stavby – digitální dvojče

## Slide 5: K čemu je také BIM ?
Stanovování doporučených kontrol a oprav jednotlivých technologických prvků
Evidence závad
Sledování spotřeby materiálů
Záznam úpravy konstrukce
K 3D modelu se přidává i rozměr času, ceny, energetické náročnosti, bezpečnosti atd ..
Od roku 2022 by mělo být povinné pro zpracování nadlimitních veřejných zakázek v ČR

## Slide 6: BIM model a jeho části
Grafická data (rozměr, materiál, umístění, natočení, .. )
Negrafická data (popis vlastností, složení, údržba, ..)
Dokumenty (povolení, vyjádření, technické zprávy, ..)

## Slide 7: Detaily a podrobnost BIM modelu
Úroveň detailů - Level of development (LOD)
Volí projektant na základě účelu, složitosti objektu
LOD 100 – celkový objem, orientační plocha, umístění a orientace ve 3D
LOD 200 – seskupení prvků s přibližným množstvím, rozměrem, tvarem, umístěním a orientací.
LOD 300 – skupiny prvků přesně ve smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace
LOD 400 – specifické objekty s přesným rozměrem, tvarem, umístěním, množstvím, orientací, informacemi o zhotoviteli a podrobnými detaily
LOD 500 – stavební prvky modelovány tak, jak byly postaveny a dodány s přesnými rozměry, množstvím, tvarem, polohou a orientací

## Slide 8: Detaily a podrobnost BIM modelu
Level of Geometry – LOG (detaily geometrické části)
Level of Information LOI (detaily negeometrické části)

## Slide 9: Geodetická měření pro tvorbu BIM modelu
LOD 100 a LOD 200 – prostorová polární metoda
Rohy stavebního objektu
Kraje stavebních otvorů
Jednobodově prvky inženýrských sítí a technologií
LOD 300 až LOD 500 – 3D skenování
Kulaté rohy stavebního objektu
Změny stavebních konstrukcí
Zdobné prvky stavby
Postupné změny rozměrů stavebních otvorů
Veškeré technologické prvky

## Slide 10: Zpracování geodetických měření pro tvorbu BIM modelu
Identifikace stavebních prvků (zdi, stropy, podlahy)
Proložení objektů (např. kvádr)
Vzájemné napojení do modelu
Realizace otvorů (dveře, okna)
Inženýrské sítě a technologické prvky (elektro, vzduch ..)
Řazení do rodin – knihovny parametrických objektů
(typ okno – provedení výsuvné – materiál sklo a dřevo)

## Slide 11: Kolize BIM modelu
Křížení prvků
Napojení prvků

## Slide 12: Formát pro přenos dat a softwary v rámci BIM modelu
Informační model na centrálním úložišti
BIM Execution Plan - BEP (plán informačního modelování)
Formát IFC - Industrial Foundation Classes (textový)
Nejrozšířenější BIM programy: ArchiCAD a Autodesk Revit

## Slide 13: Formát pro přenos dat BIM modelu

## Slide 14: BIM modelu v Revitu
Budova školy

## Slide 15: BIM modelu v Revitu
Budova školy

## Slide 16: BIM modelu v Revitu
Budova nemocnice

## Slide 17: BIM modelu v Revitu
Garáže

## Slide 18: BIM modelu v Revitu
Baráček