## Slide 1
Geodézie 3 (154GD3)
Téma č. 9: Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 2
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Úvod o měření obecně.
  V geodézii měříme především délky, úhly, a dále také např. čas, velikost síly tíže apod. Výsledek měření je charakterizován číslem, závislým též na volbě jednotek.
  Ze zkušenosti platí : opakuje-li se měření téže veličiny, tak i při sebevětší pečlivosti jsou získány obecně různé výsledky. Je to tím, že žádné měření nelze izolovat od mnoha rušivých vlivů, hlavně :
  nedokonalost našich smyslů,
  nedokonalost přístrojů,
  vnější vlivy,
  nedostatečná znalost všech okolností, které způsobují chyby měření atd.
  Omezováním chyb např. využitím přesnějšího přístroje lze snížit jejich vliv, a tak zvýšit přesnost měření. Proměnlivé, velmi početné, a nejen proto v podstatě nepostižitelné vlivy určují číselně výsledek měření, který je v určitých mezích náhodnou (libovolnou a nepředvídatelnou) veličinou. Rozdílnost výsledků měření vyplývá z fyzikální podstaty prostředí.
  Při měření a jeho zpracování je hledána nejspolehlivější hodnota výsledku měření, odhadována její přesnost a meze její spolehlivosti. Měřením či zpracováním měření NIKDY nezískáme skutečnou hodnotu veličiny, vždy se jedná o odhad.

## Slide 3
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Úvod o měření obecně.
Výsledek každého měření je nevyhnutelně zatížen skutečnou chybou e, která je souhrnem působení jednotlivých vlivů. Skutečnou chybu měření ei lze vyjádřit pomocí skutečné (správné) hodnoty veličiny X a měřené hodnoty li:
Chyby měření.
hrubé chyby a omyly,
nevyhnutelné
  náhodné,
  systematické.

## Slide 4
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Chyby měření.
Omyly nejsou způsobeny objektivními podmínkami měření, ale nesprávnými úkony měřiče (omyl, nepozornost, špatná manipulace s přístrojem apod.)
Hrubé chyby mohou vznikat nakupením nepříznivých vlivů nebo jejich neobvyklou velikostí jako např. silný vítr nebo vibrace obrazu cíle v dalekohledu.
Měření s těmito chybami jsou v příkrém rozporu s kontrolními měřeními - je nutné dvojí měření nebo měření nadbytečných hodnot. Nejsou chybami nevyhnutelnými a dále nejsou v rozborech a hodnoceních uvažovány.
Systematické chyby Vznikají z jednostranně působících příčin, za stejných podmínek ovlivňují měření ve stejném smyslu, tj. chyba měření má stejné znaménko i velikost.
konstantní (při každém měření stejné znaménko i velikost, např. chybná délka pásma),
proměnlivé (jejich vliv se mění v závislosti na podmínkách měření, např. na teplotě atmosféry apod., jejich vliv může mít i různá znaménka).
Systematické chyby je možno potlačit seřízením (rektifikací) přístrojů a pomůcek před měřením a vhodnou metodikou zpracování měření.

## Slide 5
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Chyby měření.
Náhodné chyby jsou takové chyby, které při stejné měřené veličině, metodě měření, podmínkách a pečlivosti, náhodně nabývají různé velikosti i znaménka. Jednotlivě nemají žádné zákonitosti a jsou vzájemně nezávislé, nepředvídatelné a nezdůvodnitelné.
Ve větších souborech (vícekrát opakované měření) se však již řídí jistými statistickými zákonitostmi. Náhodné chyby stejného druhu mají charakter náhodné veličiny s normálním rozdělením pravděpodobnosti.
Celková náhodná chyba měření je dána součtem velkého množství jednotlivých na sobě nezávislých náhodných chyb způsobených mnoha různými vlivy.
Podle centrální limitní věty (Věta Ljapunovova: rozdělení součtu vzájemně nezávislých veličin Xi konverguje k normálnímu rozdělení i v případě, že veličiny Xi nemají stejné rozdělení pravděpodobnosti.) je rozdělení pravděpodobnosti v takovémto případě normální.

## Slide 6
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Chyby měření.
Vlastnosti náhodných chyb měření:
- pravděpodobnost vzniku kladné či záporné chyby určité velikosti je stejná,
- malé chyby jsou pravděpodobnější (četnější) než velké,
chyby nad určitou mez se nevyskytují (resp. považujeme je za hrubé).
Normální rozdělení.
Hustota pravděpodobnosti j(x) (také frekvenční funkce) normálního rozdělení N(E(x),s2) je dána stření hodnotou E(x) a směrodatnou odchylkou s:

## Slide 7
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Normální rozdělení.
Pravděpodobnost P, že měření bude zatíženo chybou o velikosti padnoucí do intervalu <A;B> je rovna ploše vyšrafované v grafu.
Frekvenční křivka normálního rozdělení

## Slide 8
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Normální rozdělení.
Co to je směrodatná odchylka s ?
Je to parametr popisující normální rozdělení. Ve vztahu k měření je to charakteristika přesnosti. Z hlediska chyb měření je třeba vždy tuto charakteristiku interpretovat s ohledem na předchozí tabulku, a tedy si uvědomit, že např. v intervalu <-2s ; 2s> od měřené hodnoty se vyskytuje hledaná hodnota geometrického parametru s pravděpodobností 95 % (za předpokladu, že měření mají normální rozdělení a nepůsobí systematická chyba).
Výsledkem vlivu náhodných a systematických chyb je skutečná chyba měření :
A | B | P
E(x) - s | E(x) + s | 0,682
E(x) -2 s | E(x) + 2 s | 0,954
E(x) -2,5 s | E(x) +2,5 s | 0,988
E(x) – 3 s | E(x) + 3 s | 0,997
E(x) – ∞ | E(x) + ∞ | 1,000

## Slide 9
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 10
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Zákon hromadění skutečných chyb.
V mnoha případech nelze nebo není výhodné přímo měřit určovanou hodnotu, a tato se pak určuje zprostředkovaně – čili výpočtem z jiných měřených hodnot. Příkladem může být plocha trojúhelníka, jsou-li měřeny dvě strany a úhel.
Potřebujeme nejen vypočítat hledanou hodnotu, ale také určit její směrodatnou odchylku. Známe-li funkční vztah mezi veličinami, dokážeme ji vypočítat pomocí zákona hromadění směrodatných odchylek (ZHSO).
Zákon hromadění skutečných chyb
Funkční vztah:
Vzhledem k tomu, že skutečné chyby jsou oproti měřeným hodnotám velmi malé, lze rozvinout pravou stranu vztahu podle Taylorova rozvoje s omezením pouze na členy prvního řádu.

## Slide 11
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Zákon hromadění skutečných chyb.
Skutečné chyby měřených veličin zpravidla neznáme, ale známe jejich směrodatné odchylky. Pak použijeme zákon hromadění směrodatných odchylek.
Zákon hromadění směrodatných odchylek

## Slide 12
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
Zákon hromadění směrodatných odchylek
Podmínky platnosti.
Jednotlivé měřené veličiny, a tedy i jejich skutečné chyby, musí být vzájemně nezávislé.
Skutečné chyby mají náhodný charakter, jejich znaménko a velikost se řídí normálním rozdělením.
Chyby jsou oproti měřeným hodnotám malé, parciální derivace musí zůstat prakticky konstantní, změní-li se měřené hodnoty o hodnoty chyb.
Jednotlivé členy musí mít stejný fyzikální rozměr.

## Slide 13
Příklad 1 : Jsou známy dvě délky a = 34,352 m, b = 28,311 m, které byly změřeny se sa=sb= 0,002m. Dále byl změřen úhel w = 52,3452°, sw = 0,0045°. Určete směrodatnou odchylku plochy trojúhelníka.
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 14
Funkční vztah :
Skutečné chyby :
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 15
Směrodatné odchylky :
Úprava pro sa = sb = sd :
Po dosazení : sP = 0,043 m2, P = 384,983 m2.
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 16
Příklad 2 : Odvoďte vzorec pro směrodatnou odchylku průměru z n měření, znáte-li směrodatnou odchylku jednoho měření sl.
Zákon hromadění skutečných chyb :
Funkční vztah :
Víme, že všechna měření mají stejnou směrodatnou odchylku. O skutečných chybách ale nevíme nic (je to náhodná veličina) a proto NELZE závorku zjednodušit. Obecně platí :
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 17
Zákon hromadění směrodatných odchylek :
Ze zadání víme, že všechna měření mají stejnou směrodatnou odchylku. Proto platí :
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 18
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 19
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 20
Směrodatná odchylka je také náhodná veličina – pokud provedeme stejně např. 2 x 10 měření a vypočteme dvakrát směrodatnou odchylku, obecně nebude stejná. Jen pro ilustraci je zde uveden vzorec pro výpočet odhadu směrodatné odchylky směrodatné odchylky.
kde n’ je nadbytečný počet měření, zde n’ = (n­-1).
n | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500
1/√(2n’) | 0,71 | 0,50 | 0,35 | 0,24 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,03
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 21
Zpracování přímých měření nestejné přesnosti.
Pokud měření nemají stejnou přesnost a tato přesnost je známa, je nutno zvolit jiný postup zpracování. Hodnota výsledku měření je pak získána jako vážený průměr
Váhy se určují :
, kde c je volená konstanta.
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 22
Zpracování přímých měření nestejné přesnosti.
Směrodatná odchylka hodnoty určené váženým průměrem se vypočte
, kde opravy se vypočtou
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 23
Příklad 1 : Délka byla měřena opakovaně pětkrát za stejných podmínek a stejnou metodou (= se stejnou přesností). Vypočtěte průměrnou délku, přesnost jednoho měření a přesnost průměru.
i | l / m | v / m | vv / m2
1 | 5,628 | -0,0014 | 1,96E-06
2 | 5,626 | 0,0006 | 3,60E-07
3 | 5,627 | -0,0004 | 1,60E-07
4 | 5,624 | 0,0026 | 6,76E-06
5 | 5,628 | -0,0014 | 1,96E-06
S | 28,133 | 0,000 | 1,12E-05
= 5,6266 m, = 0,0017 m, = 0,00075 m |  |  | 

## Slide 24
Příklad 2 : Délka byla měřena opakovaně pětkrát různými metodami (= s různou přesností). Vypočtěte průměrnou délku a přesnost průměru.
i | l / m | s / m | p | l . p | v / m
1 | 5,628 | 0,0030 | 0,69 | 3,908 | -0,0013
2 | 5,626 | 0,0020 | 1,56 | 8,791 | 0,0007
3 | 5,627 | 0,0025 | 1,00 | 5,627 | -0,0003
4 | 5,624 | 0,0035 | 0,51 | 2,869 | 0,0027
5 | 5,628 | 0,0025 | 1,00 | 5,628 | -0,0013
S |  |  | 4,77 | 26,823 | 
Volba c = 0,00252, = 5,6267 m, = 0,00056 m

## Slide 25
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 26
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 27
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 28
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 29
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.
malý vliv v plochém terénu

## Slide 30
Hodnocení a rozbory přesnosti výškových měření.

## Slide 31
Konec