## Slide 1: Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra speciální geodézie

## Slide 2
Přednáška č.3: 3D skenování
Pro digitalizaci světa (staveb, zemského povrchu,…) jsou klasické geodetické metody vysoce přesné, ale pomalé. Proto se používají metody hromadného sběru dat, dnes statické - pozemní, mobilní i letecké.
V této části přednášek:
Přehled, možnosti a přesnosti terestrických skenovacích systémů.
Úvod do rekonstrukce povrchů.
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 3
A ty skenery?
Trimble X7
  Polární metoda, pulsní dálkoměr
  Zorné pole 360°x 282°
  Přesnost 1 bodu
    Délková 2 mm
    Úhlová 21´´
  Dosah až 80 m (matný povrch)
  Rychlost skenování až 500 000 b/s
  Hmotnost skeneru 5,8 kg
  3 Integrované kamery
  Kompenzátor (mizerný)
  Provozní teplota -20°C až 50°C
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 4
A ještě jeden
Leica P40
  Polární metoda,
  Zorné pole 360°x 290°
  Přesnost 1 bodu 6 mm na 100 m
  Délková přesnost 1.2 mm + 10 ppm
  Úhlová přesnost 8´´
  Dosah až 270 m (albedo 34%)
  Rychlost skenování 1 000 000 b/s
  Hmotnost skeneru 12,25 kg
  Integrovaná dig. kamera
  Dvouosý kompenzátor
  Laserová olovnice
  Provozní teplota -20°C až 50°C
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 5
A ještě jeden malej
Leica RTC360
  Polární metoda, pulsní dálkoměr
  Zorné pole 360°x 300°
  Přesnost 1 bodu:
  1,9 mm na 10 m
  2,9 mm na 20 m
  5,3 mm na 40 m
  Délková přesnost 1 mm + 10 ppm
  Úhlová přesnost 18´´
  Dosah až 130 m
  Rychlost skenování 2 000 000 b/s
  Hmotnost skeneru 5,35 kg
  Integrovaný 3 kamerový systém
  Sklonoměr: přesnost 3´
  VIS jednotka (Visual Inertial System)
  pro sledování pohybu pozice skeneru relativně vůči předchozímu stanovisku v reálném čase
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 6
Aaaa skener neskener, nevěřte všemu só se píše
Leica MS60
  Polární metoda, pulsní dálkoměr
  Zorné pole 360°x 300°
  Přesnost 1 bodu pro skenování neuvádí, pouze hodnotu šumu kolem 1 mm /50 m
  Dosah / Rychlost skenování (AŽ)
    300 m / 1000 b/s
    400 m / 250 b/s
    500 m / 62 b/s
    1000 m / 1 b/s
Hmotnost skeneru 7,7 kg
Kompenzátor
Integrovaná kamera
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 7
A mnoho jich
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 8
SLAM skenery (+ mnoho dalších čínských cosi).
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)
Velké rozdíly v ceně se promítají do kvality softwaru = spolehlivosti výstupů. Skenovací hlavu mají v podstatě všichni stejnou - Hesai).
Přenost měření délek 10 mm, porovnej s 1- 2 mm u statických skenerů.

## Slide 9
emesent hovermap st-x pro exteriérové měření spojení s GNSS-RTK
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 10
Výhody 3D skenování
Výhody:
  rychlý sběr dat (1 stanovisko – minuty)
  3D model (Vynikající podklad – ale ještě ho musí někdo udělat)
  kvalitní informace o nepravidelných plochách ( )
  prostorová analýza objektů, výpočty ploch, objemů, …
  velký objem dat – detailní informace o objektu,
  UAV – mapování ze vzduchu má ohromnou produktivitu.
  relativně nízké ceny přístrojů.
Nevýhody:
  velký objem dat – náročné na hardware a software
  odrazivost povrchu, někdy to prostě nelze změřit
  Vegetace, ...
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 11
Výstupy 3D skenování
Někdy to mračno stačí
3D model, kde mračno bodů je nahrazeno geometrickými primitivy (CAD model).
  Drátový model
  Data jsou nahrazena geometrickými primitivy (model z ploch/těles – rovina, válec, kužel, apod.)
3D model, kde mračno bodů je nahrazeno trojúhelníkovými sítěmi (TIN, Triangular Irregular Network).
3D model, kde mračno bodů je nahrazeno plochami s proměnlivou křivosí (např. B-spline).
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 12
Výstupy 3D skenování
Drátový model
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 13
Výstupy 3D skenování
Model z ploch (těles)
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 14
Výstupy 3D skenování
Trojúhelníkové sítě (mesh)
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 15
Výstupy 3D skenování
Plochy s proměnlivou křivostí (b-spline)
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 16
Výstupy 3D skenování
2d výstupy – pohledy, řezy,…
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 17
Výstupy 3D skenování
BIM
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 18
Důležitá témata ke zkoušce (bude doplněno):
Souřadnice, souřadnicové soustavy, bodová pole, závazné referenční systémy.
Dělení metod hromadného sběru dat.
Statické 3d skenování.
SLAM skenování.
Spojování mračen bodů, transformace do souřadnicových soustav.
Fotogrammetrie
…
…
Mobilní laserové skenování
…
…
Přehled přesnosti geodetických metod určování souřadnic. Charakteristiky přesnosti.
Vyspělé metody geodézie a digitalizace (154VMGD)

## Slide 19
Konec